# Бронебойность танковых орудий
1941 - 1945 гг.

Табличные данные бронепробиваемости определяются при обстреле на полигоне эталонных бронеплит. А т.к. в течении войны русская броневая сталь превосходила по прочности немецкую примерно на 10...15%, то следовательно, при сравнении данных русских и немецких орудий, необходимо либо немецкие данные уменьшать, либо русские увеличивать на эти проценты.

S, м - расстояние до цели
h, мм / гр. - толщина пробиваемой брони / угол встречи с броней, гр. от горизонтали

|  | S, м | 100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орудие, тип танка | Тип снаряда | Толщина пробиваемой брони h, мм / гр. |
| 1941 год |
| Красная Армия |
| 45-мм пушка 20К обр. 1932 г, T-26, БТ-5, Т-35 | БР-240СП | 42 /60° 51 /90° | 31 /60° 38 /90° | 28 /60° 35 /90° | ? | ? |
| 45-мм пушка 20Км обр. 1934 г, БТ-7, БТ-7М | БР-240СП | 42 /60° 51 /90° | 31 /60° 38 /90° | 28 /60° 35 /90° | ? | ? |
| 20-мм ТНШ-20, Т-60 | Бронеб. сн. Подкалиб. сн | 18 /60° ? | ? 35 /60° | ? | ? | ? |
| 76,2-мм Л-11, Т-34-76 обр. 40 г. | Бронеб сн. Подкалиб. сн Кумм. сн. | 73 /90° | 62 /90° 92 /90° 75 | 56 /90° 60 /90° - | ? | 44 /90° |
| 76,2-мм Ф-34, Т-34 обр. 1941 г. | БР-350А БР-350Б БР-350П | 69 /60° 88 /90° 74 /60° 86 /90° 92 /60° 102 /90° | 59 /60° 70 /90° 62 /60° 75 /90° 77 /60° 92 /90° | 50 /60° 63 /90° 55 /60° 68 /90° ? ? | 43 /60° 58 /90° 48 /60° 62 /90° ? ? | ? 48 /90° |
| 76,2-мм ЗиС-4, Т-34-57 | БР-271 БР-271Н БР-217П | 91 /60° 112 /90° 93 /60° 114 /90° 155 /60° 190 /90° | 76 /60° 94 /90° 84 /60° 103 /90° 120 /60° 147 /90° | 60 /60° 74 /90° 74 /60° 91 /90° 83 /60° 101 /90° | 46 /60° 57 /90° 64 /60° 79 /90° ? ? | 35 /60° 44 /90° 56 /60° 69 /90° ? ? |
| 76,2-мм ЗИС-5, КВ-1 | БР-350А БР-350Б БР-350П | 69 /60° 80 /90° 74 /60° 86 /90° 92 /60° 102 /90° | 59 /60° 70 /90° 62 /60° 75 /90° 77 /60° 92 /90° | 50 /60° 63 /90° 55 /60° 68 /90° ? ? | 43 /60° 58 /90° 48 /60° 62 /90° ? ? |  |
| 152-мм М-10, КВ-2 | Бронеб. сн. |  |  |  | 72 /90° |  |
| Вермахт |
| 20-мм KwK 30 L/55, T-II | Pzgr.39 Pzgr.40 | 20 /60° 49 /60° | 14 /60° 20 /60° | 9 /60° 0 | 0 0 | 0 0 |
| 37-мм KwK 36 L/45, T-III | Pzgr.39 Pzgr.40 | 35 /60° 64 /60° | 29 /60° 31 /60° | 22 /60° 0 | 20 /60° 0 | 0 0 |
| 50-мм KwK 38 L/42, T-III | Pzgr.39 Pzgr.40 | 54 /60° 96 /60° | 46 /60° 58 /60° | 36 /60° 0 | 28 /60° 0 | 22 /60° 0 |
| 75-мм KwK 37 L/24, T-IV | Pzgr.39 Pzgr.40 Кумм. № 1, 2, 3 | 41 /60° ? 70, 75, 100 | 38 /60° 46 /60° -//- | 35 /60° 41 /60° -//- | 23 /60° 35 /60° -//- | ? ? -//- |
| 1942 год |
| Красная Армия |
| 45-мм ВТ-42/43, T-70 | Бронеб. сн |  | 60 /60° 75 /90° | 54 /60° 59 /90° | 51 /60° 54 /90° |  |
| 76,2-мм Ф-34, Т-34 обр. 1942 г. ЗИС-5, КВ-1С | БР-350А БР-350Б БР-350П | 69 /60° 80 /90° 74 /60° 86 /90° 92 /60° 102 /90° | 59 /60° 70 /90° 62 /60° 75 /90° 77 /60° 92 /90° | 50 /60° 63 /90° 55 /60° 68 /90° ? ? | 43 /60° 58 /90° 48 /60° 62 /90° ? ? |  |
| Вермахт |
| 20-мм KwK 30 L/55, T-IIL "Luchs" | Pzgr.39 Pzgr.40 | 20 /60° 49 /60° | 14 /60° 20 /60° | 9 /60° 0 | 0 0 | 0 0 |
| 50-мм KwK 39 L/60, T-IIIJ | Pzgr.39 Pzgr.40 | 67 /60° 130 /60° | 57 /60° 72 /60° | 44 /60° 38 /60° | 34 /60° 0 | 26 /60° 0 |
| 75-мм KwK 40 L/43, T-IV Ausf F2,G1 | Pzgr.39 Pzgr.40 | 98 /60° 126 /60° | 91 /60° 108 /60° | 82 /60° 87 /60° | 72 /60° 69 /60° | 63 /60° 0 |
| 88-мм KwK 36 L/56, T-VIH Tiger | Pzgr.39 Pzgr.40 | 120 /60° 171 /60° | 110 /60° 156 /60° | 100 /60° 138 /60° | 91 /60° 123 /60° | 84 /60° 110 /60° |
| 1943 год |
| Красная Армия |
| 85-мм Д-5, КВ-85 Д-5Т, ИС-1 | БР-365 БР-365К БР-365П |  | 90 /60° 105 /90° 90 /60° 108 /90° 100 /60° 140 /90° | 85 /60° 100 /90° 78 /60° 102 /90° 85 /60° 118 /90° | 78 /60° 92 /90° 72 /60° 92 /90° ? ? | 72 /60° 85 /90° 66 /60° 82 /90° ? ? |
| 122-мм Д-25Т, ИС-2 | БР-471 БР-471Б |  | 122 /60° 152 /90° 125 /60° 155 /90° | 115 /60° 142 /90° 120 /60° 143 /90° | 107 /60° 133 /90° 110 /60° 132 /90° | 97 /60° 122 /90° 110 /60° 116 /90° |
| Вермахт |
| 75-мм KwK 40 L/48, T-IV Ausf G2,H,J | Pzgr.39 Pzgr.40 | 106 /60° 143 /60° | 96 /60° 120 /60° | 85 /60° 97 /60° | 74 /60° 77 /60° | 64 /60° 0 |
| 75-мм KwK 42 L/70, T-V Panther | Pzgr.39/42 Pzgr.40/42 | 138 /60° 194 /60° | 124 /60° 174 /60° | 111 /60° 149 /60° | 99 /60° 127 /60° | 89 /60° 106 /60° |
| 1944 год |
| Красная Армия |
| 85-мм ЗИС-С-53, T-34-85 | БР-365 БР-365К БР-365П |  | 90 /60° 105 /90° 90 /60° 108 /90° 100 /60° 140 /90° | 85 /60° 100 /90° 78 /60° 102 /90° 85 /60° 118 /90° | 78 /60° 92 /90° 72 /60° 92 /90° ? ? | 72 /60° 85 /90° 66 /60° 82 /90° ? ? |
| Вермахт |
| 88-мм KwK 43 L/71, T-VIB Königstiger | Pzgr.39 Pzgr.40/43 | 203 /60° 237 /60° | 185 /60° 217 /60° | 165 /60° 193 /60° | 148 /60° 171 /60° | 132 /60° 153 /60° |